| ® | Серия СИГМА Двигатель SW 30 - 22 Диапазон мощности: 25 - 42 кВт Переменная скорость: 1200 - 2200 об/мин |
| --- | --- |

Безнаддувный дизельный двигатель с изменяемой частотой вращения  для тяжёлых условий

| Особые качества Разработан для продолжительной работы при температуре окружающей среды до 50 оС. Холодный запуск без дополнительных устройств вплоть до -2 оС. Характеристика базового двигателя Четыре цилиндра. Дизельное топливо. Непосредственный впрыск. Жидкостное охлаждение. Атмосферное наполнение цилиндров воздухом. |  |
| --- | --- |
| Конструкция и оборудование Стандартные масляный и топливный фильтры. Электростартер 12 В. Вращение левое (если смотреть на маховик). Маховик 10” по SAE. Картер маховика по SAE 3. Радиатор с ограждением вентилятора. Картер чугунный. Топливная система с клапаном удаления воздуха. Рядный топливный насос высокого давления. Маховик с зубчатым венцом. Воздухоочиститель. Датчик низкого давления масла. Накручиваемый фильтр смазочного масла. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки. Впускной и выпускной коллекторы. Интервалы обслуживания – 250 часов. Руководство по эксплуатации. Комплект инструментов. | Технические данные Двигатель SW 30 Количество цилиндров 4 Порядок работы (цилиндр №1 со стороны привода) 1 – 3 – 4 – 2 Впрыск топлива Непосредственный Наполнение цилиндров воздухом Атмосферное Направление вращения (смотреть на маховик) Левое Диаметр цилиндра мм 102,00 Ход поршня мм 110,00 Рабочий объём всех цилиндров л 3,59 Степень сжатия 17,0 : 1 Максимальная скорость вращения при полной нагрузке об/мин 2200 Скорость холостого хода (минимальная) об/мин 550 Расход масла максимум 0,3 % от расхода топлива Страница 1 |

Серия СИГМА: технические данные двигателя переменной частоты вращения

| Размеры и вес |  | Выходная мощность по ISO 3046 |
| --- | --- | --- |
| Длина (A) | мм | 1198 |  | об/мин | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
|  |  |  |  | Переменная скорость | Мощность прекращения подачи топлива | кВт | 25,5 | 34 | 37,5 | 42 |
| Высота (B) | мм | 982 |  |  |
|  |  |  |  | Крутящий момент по ISO 3046 |
| Ширина (C) | мм | 730 |  | об/мин | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
|  |  |  |  | Переменная скорость | Мощность прекращения подачи топлива | Нм | 149,6 | 159,6 | 146,4 | 134 |
| Сухой вес | кг | 485 |  |  |
|  |  |  |  | Расход топлива |
|  |  | Мощность прекращения подачи топлива | об/мин | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
|  |  |  | л/ч | 6,9 | 9,5 | 10,7 | 12,7 |
|  |  | 1. Переменная скорость: мощность отключения подачи топлива, Продолжительная мощность (IFN). Максимальная мощность в кВт относятся к полностью обкатанному, недефорсирован-ному двигателю без радиатора и вентилятора, а так же без потребления мощности навесным и приводным оборудованием. |
| Широкий диапазон вариантов позволяет клиенту выбирать спецификацию, кото-рая соответствует его требованию. Пожалуйста, обратитесь к вашему Lister Petter представителю (см. ниже слева) |  |  |
| Адрес представителя «Автоэнергосистемы» ООО а.я.13, г. Новочеркасск Россия, 346405 тел./факс: 8635-234291 http://www.listerpetter.ru diesel@listerpetter.ru |  | UK Lister Petter Limited, Dursley, Gloucestershire GL11 4HS England Tel: +44 (0)1453 544141; Fax: +44 (0)1453 546732; E-mail: sales@lister-petter.co.uk http://www.lister-petter.co.uk |

Фирма Lister Petter предприняла усилия для обеспечения точности информации в технических данных, но оставляет за собой право на внесение изменений в спецификации и информацию без уведомлений и обязательств или ответственности.

Страница 2